Заводское оружие --> Пневматическое ружье "Аллигатор" (Skarabey).

1) Стравливаем воздух из ресивера

2) Откручиваем металлическую часть надульника

3) Стрелой вынимаем поршень

4) Снимаем трубу ресивера

При этом из пластиковой части надульника вывалится металлическое кольцо

5) А уплотнительную манжету снимаем ручками

6) Снимаем пластиковую часть надульника

7) Откручиваем клапан закачки

8) Вынимаем ствол с шепталом

9) Вынимаем ось и снимаем шептало

10) Выбиваем ось линесброса и ось спускового крючка и снимаем детали

11) Вынимаем предохранитель

12) Латунную гайку откручиваем отвёрткой с прорезью

13) "Утконосами" вынимаем шток шептала

14) И, металлическим стержнем, резиновую манжету

Манжета несимметричная, переворачивать её нельзя! Снимок сделать не могу, такое макро камера уже не берёт.

Сборка ружья производится в обратном порядке. После установки штока шептала и латунной гайки следует проверить не выступает ли шток шептала в полость рукоятки и, если да, "утопить" отвёрткой заподлицо

При сборке спускового механизма сразу поставьте его на предохранитель, иначе, после нажатия на спусковой крючок, шток шептала опять появится в полости рукоятки.

Вставляя ствол с шепталом в рукоятку, необходимо поджать "пятку" шептала отвёрткой, иначе она упрётся в выступ в полости рукоятки и ствол не встанет на место

Займёмся площадью перепускных отверстий
Dств. вн.= 14,8 мм; S = 1,719464 см2
В стволе есть одно перепускное отверстие
Dпер. отв.= 6,7 мм; S = 0,289665 см2

В стволе также есть паз под шептало. Вычитая площадь занятую шепталом, получаем:
Dотв. шепт.= 6,3 мм; S = 0,289665 см2
Складываем два последних числа
S = 0,6213 см2
Умножаем площадь отверстия ствола на 1,2
S = 2,0633568 см2
Вычитаем суммарную площадь имеющихся перепускных отверстий
S = 1,4212268 см2
Смотрим сюда: http://apox.ru/forum/index.php?showtopic=1989
Четыре отверстия сверлом D6,5 мм; S = 1,32665 см2
Четыре отверстия сверлом D7 мм; S = 1,5386 см2
Выбираем место для сверления отверстий

На снимке видны три синие риски. Первая риска слева обозначает место где в полости рукоятки заканчиваются выступы центрирующие ствол. Это место совпадает с краем фрезерованного отверстия под шептало. Средняя риска обозначает место где заканчивается "ножка" поршня и начинается поршень. Первая риска справа обозначает место где находится край юбки поршня в крайнем положении поршня при зарядке. Сверлить надо между левой и средней рисками. Расстояние между ними равно 6 мм поэтому отверстия придётся сверлить до ф6 и делать овальными.

Вот так выглядит ствол после сверления

Всё, больше с ружьём делать нечего, если только поохотиться.

Разбирать и апгрейдить ружьё никто не помогал, было скучно. В следующий раз прихвачу ящик пива и махну в Питер к HaNTeRу.

Напоследок информация для любителей неплохой, в общем марки, подпорченной рекордным внутренним диаметром ствола: в продаже появился пневмовакуумный вариант с уменьшенным диаметром ствола. Я уже успел повертеть его в руках, но внешне они трудноразличимы, а лезть внутрь нового ружья мне не дали. Так что приносите - разберём.

С пожеланиями приятных охот, Александр Жуков (Skarabey)